Генеральный план

пос. Каменники

Рыбинского муниципального района

Ярославской области

# Материалы по обоснованию

Индивидуальный предприниматель                                                     Л.В. Багина

г. Рыбинск 2021 г.

# Содержание

| 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Введение ………………………………………………………………………. Обоснование необходимости разработки генерального плана пос. Каменники Рыбинского муниципального района Ярославской области Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения………………….………………… Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования территорий, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования……………………………………………. Краткая характеристика природных условий ………………........................ Современная архитектурно-планировочная организация территории. ….. Производство ………………………………………………………………….. Транспортная инфраструктура ………………………………………………. Инженерная инфраструктура ………………………………………………… Социальное обслуживание населения …………………………...………... Система особо охраняемых территорий и объектов ……………………... Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории……………. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории населенного пункта объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования…………………………………………………………….. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории населенного пункта, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования………………………………………….. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера……………………………………………………………………… Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта, или исключаются из его границы, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования …………………… Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения…………………….. Приложение. Копия исходных данных подлежащих учету при разработке мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в проекте генерального плана…………………….. | 4 5 6 7 7 8 9 11 1316 17 17 18 18 19 30 32 33 |
| --- | --- | --- |

# Графические материалы:

Материалы по обоснованию  М 1:2500                                               Лист 1

Введение

Генеральный план пос. Каменники разработан в 2021 году на основании постановления администрации Рыбинского муниципального района от 04.07.2018 года № 1248 «О подготовке проекта генерального плана пос. Каменники Каменниковского сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области».

Графическая и текстовая часть по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Генеральный план является основанием для внесения изменений в правила землепользования и застройки Каменниковского сельского поселения в части градостроительного зонирования территории населенного пункта.

Материалы по обоснованию генерального плана состоят из текстовой и графической части.

Положения генерального плана обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений, в том числе органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

При разработке генерального плана учитывалась ранее разработанная и утвержденная градостроительная документация:

- схема территориального планирования Ярославской области;

- схема территориального планирования Рыбинского муниципального района;

- местные нормативы градостроительного проектирования Рыбинского муниципального района;

- генеральный план Каменниковского сельского поселения;

- правила землепользования и застройки Каменниковского сельского поселения;

- местные нормативы градостроительного проектирования Каменниковского сельского поселения.

Генеральный план пос. Каменники разработан с учетом границ земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН.

Мероприятия, предусматриваемые генеральным планом пос. Каменники, не несут дополнительных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории населенного пункта, а также Каменниковского сельского поселения в целом.

1. Обоснование необходимости разработки генерального плана пос. Каменники

Необходимость разработки генерального плана пос. Каменники обусловлена следующими факторами:

- генеральный план Каменниковского сельского поселения, утвержденный решением муниципального Совета Каменниковского сельского поселения от 23.12.2009 №193 (в редакции решения Рыбинского муниципального Совета от 24.05.2017 № 252) не содержит сведений о границах населенных пунктов, являющихся обязательным приложением к генеральному плану. Согласно сведениям Росреестра, полученным в ходе разработки настоящего проекта, граница п. Каменники на кадастровом учете не стоит. Граница была отображена без учета границ земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН. В связи с этим, граница п. Каменники, отображенная в генеральном плане Каменниковского СП имела многочисленные пересечения с земельными участками иных категории земель и требовала корректировки;

- проведением кадастровых работ по описанию границы населенного пункта, а также планируемым включением в границу населенного пункта земельных участков с кадастровыми номерами 76:14:010202:791, 76:14:010202:449, 76:14:010202:763, 76:14:010202:891 категории - "земли сельскохозяйственного назначения". Включаемые в границу пос. Каменники земельные участки, планируется использовать для размещения объектов индивидуального жилищного строительства (код 2.1) и организации улично-дорожной сети (12.0.1).

- в целях устранения технической ошибкой при разработке документов территориального планирования Каменниковского сельского поселения, материалами настоящего проекта в границу пос. Каменники включается земельный участок с кадастровым номером 76:14:010206:86, в соответствии со сведениями ЕГРН относящийся к категории «земли населенных пунктов» для эксплуатации кладбища. В генеральном плане поселения данный земельный участок надлежащим образом не был отображен.

- необходимостью уточнения границ функциональных зон с учетом границ земельных участков сведения о которых содержатся в ЕГРН;

- необходимостью отображения планируемых к размещению объектов регионального и местного значения на территории населенного пункта, не учтенных в ранее утвержденном генеральном плане Каменниковского сельского поселения.

Основная цель включения земельных участков категории «земли сельскохозяйственного назначения» в границу пос. Каменники - увеличение объемов индивидуального жилищного строительства.

Между собственниками земельных участков включаемых в границу населенного пункта и администрацией Рыбинского муниципального района заключены договора комплексного развития территории по инициативе правообладателя.

В соответствии с заключенными договорами, правообладатели земельных участков принимают на себя обязательства, за счет собственных средств, выполнить следующие работы:

1. Проведение землеустроительных работ в объеме необходимом для постановки на кадастровый учет границы населенного пункта.

2. Подготовку проекта генерального плана и карты градостроительного зонирования пос. Каменники.

3. Внесение изменений в генеральный план и карту градостроительного зонирования Каменниковского сельского поселения в части корректировки границы населенного пункта и территориальных зон пос. Каменники.

4. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) включаемой в границу населенного пункта.

5. Строительство объектов инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры, в соответствии нормативами градостроительного проектирования Каменниковского сельского поселения.

Необходимо отметить также, что включение земельных участков категории «земли сельскохозяйственного назначения» в границу населенного пункта позволит увеличить поступления средств в бюджет поселения (земельный налог).

Вопросы, связанные с необходимостью и возможностью включения земельных участков в границу пос. Каменники, были рассмотрены на комиссии по градостроительству Рыбинского муниципального района (протокол № 5 от 17.04.2018г.). Решение о согласовании принято единогласно.

2. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения.

В соответствии с реестром муниципальных программ, в Каменниковском сельском поселении действуют:

- муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Каменниковском сельском поселении Рыбинского муниципального района Ярославской области» на 2019-2024 годы, утвержденная постановлением администрации Каменниковского сельского поселения от 27.12.2018 г. № 170;

- муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Каменниковском сельском поселении  Рыбинского муниципального района» на 2020-2022 годы, утвержденная постановлением администрации Каменниковского сельского поселения от 16.12.2019 г. № 314;

- муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Каменниковском сельском поселении Рыбинского муниципального района» на 2020-2022 годы, утвержденная постановлением администрации Каменниковского сельского поселения от 16.12.2019 г. № 320;

- программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Каменниковского сельского поселения Рыбинского  муниципального района Ярославской области на 2017 – 2027 год», утвержденная постановлением администрации Каменниковского сельского поселения от 22.12.2016 г. № 287;

- муниципальная программа "Благоустройство Каменниковского сельского поселения Рыбинского муниципального района» на 2020-2022 годы, утвержденная постановлением администрации Каменниковского сельского поселения от 16.12.2019 г. № 310;

- муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Каменниковского сельского поселения Рыбинского муниципального района» на 2020 – 2022 годы, утвержденная постановлением администрации Каменниковского сельского поселения от 16.12.2019 г. № 320;

- муниципальная программа «Защита населения и территории Каменниковского сельского поселения Рыбинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2022 годы», утвержденная постановлением администрации Каменниковского сельского поселения от 16.12.2019 г. № 311.

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного
значения на основе анализа использования территорий, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования

3.1. Краткая характеристика природных условий

Климат умеренно-континентальный с холодной зимой и умеренно-тёплым летом. Зимний период начинается в середине ноября и длится более пяти месяцев, в течение которых преобладает холодная, пасмурная и ветреная погода. В январе отмечается самая низкая среднемесячная температура воздуха в году -11,0°С, абсолютный минимум -46°С.

Весной увеличивается число солнечных дней, преобладает погода с переходом температуры через 0°С.

Летний период начинается в середине мая и длится до середины сентября. Прохождение циклонов вызывает частую смену воздушных масс, которая вызывает переменчивую погоду, чаще всего ветреную и дождливую. При длительном застаивании воздуха в антициклонах устанавливается тёплая, сухая и солнечная погода. Средняя июльская температура +18,7°С. Абсолютный максимум +37,2°С.

Наибольшие в году скорости ветра наблюдаются осенью. В этот период пасмурные дни стоят большую часть времени, осадки носят затяжной характер.

Среднегодовая температура +4,4°С. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°С  -  158 дней.

Территория поселения относится к зоне избыточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков колеблется в широких пределах от 500 до 700 мм, причем большая часть их приходится в тёплый период (60-70%) с максимумом с июля по сентябрь. Летние осадки чаще носят характер коротких, но обильных ливней. Осенью моросящие дожди, несмотря на длительность, приносят меньше влаги.

Воздух влажный в течение всего года, среднегодовая относительная влажность 79%. Весной и в начале лета влажность уменьшается до 69-71%.

Снежный покров устанавливается в конце ноября и сохраняется до середины апреля. Глубина промерзания почвы составляет в среднем 145 см. Максимальная высота снежного покрова - 86 см.

Грунты в основном относятся к слабопучинистым (пески, гравийно-галечные отложения, супеси).

Зимой над рассматриваемой территорией преобладают южные и юго-западные ветры. Летом ветровой режим характеризуется большей неустойчивостью. Среднегодовая скорость ветра 3,1 м/сек, зимой – около 3,5 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек редки. Зимой часто наблюдаются метели, за год в среднем насчитывается 46 дней с метелью.

Слабые метели преобладают при южных и юго - западных ветрах.

Территория участка находится в пределах Молого-Шекснинской низины, и приурочена к озёрно-аллювиальной террасированной равнине.

Абсолютные отметки колеблются в пределах 102.8 – 115,30. (по Балтийской системе).

3.2. Современная архитектурно-планировочная организация территории.

Поселок Каменники является административным центром Каменниковского сельского поселения.

Архитектурно-планировочная организация поселка в основном была выстроена согласно генерального плана, разработанного в 1979 году институтом «Ярославгражданпроект». Расчетный срок реализации - 2000 год. Численность населения на момент разработки генплана составляла 2700 человек. При его сто процентной реализации численность населения поселка должна была вырасти до 4000 человек.

В настоящее время на территории пос. Каменники проживает 2740 человек.

Ранее утвержденным генеральным планом было предусмотрено зонирование территории поселка с учетом расположенного в центральной части существующего градообразующего предприятия - «Волжский комбинат производственных предприятий» (в настоящее время ООО «Рыбинскэнергожелезобетон»). В южной части поселка формировался центр, состоящий из административного здания, гостиницы, ресторана, автостанции, клуба, спортивного здания с крытым бассейном. Основным связующим элементом центра является бульвар с различными малыми формами, переходящий в парк. Парк выходит на берег Рыбинского водохранилища. Восточнее производственной территории был сформирован квартал среднеэтажной (5 эт.) многоквартирной жилой застройки.

В южной части поселка также была сформирована жилая застройка представленная 3-5 этажными многоквартирными жилыми домами. Северная часть поселка представлена индивидуальными жилыми домами. В северо-восточной части поселка расположены амбулатория, школа, производственная территории Управления эксплуатации Рыбинского и Шекснинского водохранилищ, объекты коммунального хозяйства, индивидуальная жилая застройка, зеленая зона.

Территория поселка Каменники частично расположена в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе (200 м.) Рыбинского водохранилища.

В связи с этим, при осуществлении хозяйственной деятельности на данной территории, необходимо руководствоваться требованиями статьи 65 Водного кодекса РФ. Специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности установленный статьей 65 Водного кодекса РФ, вводится в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

При осуществлении хозяйственной деятельности в границах береговой полосы необходимо руководствоваться требованиями статьи 6 Водного кодекса РФ. В соответствии с частью 6 статьи 6 Водного кодекса РФ полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. В соответствии с пунктом 8 статьи 27 Земельного кодекса РФ запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

В соответствии с Правилами использования водных ресурсов Рыбинского и Горьковского водохранилищ на р. Волга, утвержденными приказом Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР от 11.11.1983 № 596, максимальный проектный уровень водохранилища Рыбинского гидроузла при пропуске половодий составляет (верхний бьеф) вероятностью превышения 1% 102,6 по Балтийской системе.  Абсолютные отметки в границе проектируемой территории колеблются в пределах 102.8 – 115,30, т.е. вне зоны затопления 1% обеспеченности.

3.3. Производство.

Согласно сведений, предоставленных администрацией Каменниковского сельского поселения, на территории поселения находятся следующие предприятия и организации:

| Наименование организации | Место нахождения на территории п. Каменники |
| --- | --- |
| ООО «Рыбинскэнергожелезобетон» | Ул. Заводская 1 |
| ООО «Свобода» | Новая ул. |
| ООО ЧОО "Святогор" | Волжская ул. д. 6а |
| ООО «Сервис» | Волжская ул. д. 6а |
| ООО «Вираж» | Юбилейная ул. д. 6 |
| ООО "Конкорд Деталь Плюс" | Ярославская ул. д. 3 |
| Местная Религиозная Организация Православный Приход Троицкого Храма п. Каменники | Набережная ул. д. 9 |
| ООО «Троя» | Юбилейная ул. д. 10 |
| ООО " Дедал-Супер" | Раменская ул. д. 19 |
| ООО "Монолитспецавто" | Волжская ул. д. 7б |
| ООО "Жилсоцстрой - Рыбинск" | Яковская ул. д. 9 |
| ООО "Геопроект" | Юбилейная ул. д. 10 |
| ООО НПК "Эко-Бокс" | Заводская ул. д. 19 |
| ООО "БОН" | Юбилейная ул. д. 6 |
| ООО "Взлет" | Волжская ул. д. 9 |
| ООО "ТК "Форвард" | Волжская ул. д. 6 |
| ООО "ОСТРОВ Ю" | Ленинградская ул. д.12 |
| ООО «Виллвуд» | Яковская ул., д. 1 |
| ООО «Дом Быта» | Волжская ул. д. 6а |

3.4. Транспортная инфраструктура.

Подъезд к поселку осуществляется по автодороге общего пользования межмуниципального значения Рыбинск-Каменники (IV тех. категория, протяженность 5,184 км).

Транспортная инфраструктура населенного пункта представлена сетью автомобильных дорог и уместного значения.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности

Каменниковского сельского поселения

|  | Наименование автодороги | Идентификационный номер | Протяженность автодороги, км | Категория дороги | Группа эксплуатационной значимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе с тверд. покры-тием | по типу покрытия, км | не соответ. нормативн. требованиям |  |  |
|  |  |  |  |  | асфальто-бетоное | цементо-бетонное | гравийное не обраб. вяжущ. матер. | грунтовое |  |  | А | Б | В-1 | В-2 | Г-1 | Г-2 |
|  | п.Каменники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Молодежная | 78 240 825 ОП МП Н-13 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |  |  |  |  | V |  |  |  |  | 0,63 |  |
| 2 | ул. Энергетиков | 78 240 825 ОП МП Н-14 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |  |  |  |  | V |  |  |  | 0,63 |  |  |
| 3 | ул. Школьная | 78 240 825 ОП МП Н-15 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |  |  |  |  | V |  |  |  |  | 0,32 |  |
| 4 | автодорога к 70-кв. дому | 78 240 825 ОП МП Н-16 | 0,532 | 0,532 | 0,532 |  |  |  |  | V |  |  |  | 0,532 |  |  |
| 5 | автодорога до общежития | 78 240 825 ОП МП Н-17 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |  |  |  |  | V |  |  |  |  | 0,42 |  |
| 6 | автодорога к ПДУ | 78 240 825 ОП МП Н-18 | 1,2 | 1,2 | 0,6 |  | 0,6 |  |  | V |  |  |  | 1,2 |  |  |
| 7 | дорога асфальтовая ул. Волжская | 78 240 825 ОП МП Н-19 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |  |  |  | V |  |  |  | 1,3 |  |  |
| 8 | дорога к больнице | 78 240 825 ОП МП Н-20 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |  |  |  | V |  |  |  | 1,4 |  |  |
| 9 | дорога шоссейная | 78 240 825 ОП МП Н-21 | 2,4 | 2,4 |  |  | 2,4 |  |  | V |  |  |  |  | 2,4 |  |
| 10 | ул. Яковская | 78 240 825 ОП МП Н-01 | 0,74 |  |  |  |  | 0,74 | 0,74 | б/к |  |  |  |  | 0,74 |  |
| 11 | ул. Новая | 78 240 825 ОП МП Н-02 | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | б/к |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 12 | ул. Ярославская | 78 240 825 ОП МП Н-03 | 0,82 |  |  |  |  | 0,82 | 0,82 | б/к |  |  |  |  | 0,82 |  |
| 13 | ул. Набережная | 78 240 825 ОП МП Н-04 | 0,53 |  |  |  |  | 0,53 | 0,53 | б/к |  |  |  |  | 0,53 |  |
| 14 | ул. Раменская | 78 240 825 ОП МП Н-05 | 0,86 |  |  |  |  | 0,86 | 0,86 | б/к |  |  |  |  | 0,86 |  |
| 15 | ул. Сосновая | 78 240 825 ОП МП Н-06 | 0,54 |  |  |  |  | 0,54 | 0,54 | б/к |  |  |  |  | 0,54 |  |
| 16 | ул. Лесная | 78 240 825 ОП МП Н-07 | 0,6 |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 | б/к |  |  |  |  | 0,6 |  |
| 17 | ул. Матросова | 78 240 825 ОП МП Н-08 | 0,46 |  |  |  |  | 0,46 | 0,46 | б/к |  |  |  |  | 0,46 |  |
| 18 | ул. Московская | 78 240 825 ОП МП Н-09 | 0,7 |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 | б/к |  |  |  |  | 0,7 |  |
| 19 | ул. Береговая | 78 240 825 ОП МП Н-10 | 0,73 |  |  |  |  | 0,73 | 0,73 | б/к |  |  |  |  | 0,73 |  |
| 20 | пер. Лавровский | 78 240 825 ОП МП Н-11 | 0,42 |  |  |  |  | 0,42 | 0,42 | б/к |  |  |  |  | 0,42 |  |
| 21 | ул. Полевая | 78 240 825 ОП МП Н-12 | 0,6 |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 | б/к |  |  |  |  | 0,6 |  |
| 22 | дороги бетонные ул. Бережская, ул. Лавровская | 78 240 825 ОП МП Н-22 | 1,2 | 1,2 |  | 1,2 |  |  |  | б/к |  |  |  |  | 1,2 |  |

Как видно из приведенной таблицы, лишь в центральной части поселка улично-дорожная сеть в основном благоустроена и имеет твердое покрытие (асфальтовое, бетонное). В северной и северо-восточной части многие улицы не имеют асфальтового покрытия (грунтовые).

Существующая территория населенного пункта, частично расположена в придорожной полосе автодороги Рыбинск - Каменники (50 метров).

На территории, расположенные в придорожной полосе автодорог, накладывается ряд ограничений по использованию. Перечень ограничений установлен пунктом 8 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В связи с этим, материалами настоящего проекта предлагается установление границ придорожной полосы автодороги Рыбинск - Каменники лишь в границах территорий, виды разрешенного использования которых не предусматривают размещение объектов капитального строительства.

Устройство дополнительных съездов с автодороги Рыбинск - Каменники, материалами генерального плана не предусматривается.

В соответствии с  программой «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Каменниковского сельского поселения Рыбинского  муниципального района Ярославской области на 2017 – 2027 год», новое строительство автомобильных дорог, улиц и тротуаров в пос. Каменники не предусматривается. Данное обстоятельство обусловлено отсутствием финансирования необходимого для приведение улично-дорожной сети поселка в соответствие требованиям нормативных документов. Мероприятия предусмотренные программой в основном сводятся к капитальному и текущему ремонту существующего дорожного покрытия и искусственных сооружений.

Одновременно следует отметить, что улично-дорожная сеть поселка не перегружена авто транспортом, отсутствуют  заторы и нет затруднений в парковке.

3.5. Инженерная инфраструктура.

Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

На территории пос. Каменники предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимается МУП РМР «Система ЖКХ»,  управляющая компания  ООО «КамремСервис», ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго», ГП ЯО «Северный Водоканал».  В настоящее время, в целом, деятельность коммунального комплекса пос. Каменники характеризуется недостаточно качественным уровнем предоставления коммунальных услуг и требует повышения эффективности их деятельности. Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

3.5.1. Электроснабжение.

Из города Рыбинска до пос. Каменники  проходит магистральная ЛЭП 35кВ. Электроснабжение поселка осуществляется от трансформаторной подстанции «Каменники» напряжением 35 кВ. Электроснабжение объектов капитального строительства обеспечивается по электролиниям 6-10 кВ,  понижающими трансформаторными подстанциями, распределительными сетями 0,4 кВ.  Линии электропередач в основном находятся в удовлетворительном состоянии, способ прокладки – воздушно-кабельный. Для обеспечения надежного электроснабжения посёлка необходим выборочный ремонт линий электропередач.

3.5.2. Теплоснабжение

В пос. Каменники источником тепло и горячего водоснабжения производственных предприятий, многоквартирных домов, объектов социального и культурно-бытового назначения, является общепоселковая газовая котельная, с установленной мощностью 12,3 Мвт. Кроме этого на территории ООО «Рыбинскэнергожелезобетон» функционирует еще одна газовая котельная для обеспечения производственного цикла предприятия (два котла паропроизводительностью по 3 тонны пара в час).

Большая часть индивидуальных жилых домов в качестве источников тепло и горячего водоснабжения используют индивидуальные газовые отопительные котлы.

Общепоселковая котельная эксплуатируется муниципальным унитарным предприятием Рыбинского МР «Система ЖКХ».

Протяжённость тепловых сетей в пос. Каменники – около 7 километров. Средний уровень износа – более 50 процентов.

3.5.3.	Водоснабжение и водоотведение.

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения пос. Каменники являются подземные воды. Также имеется источник технического водоснабжения (для нужд котельной, производство ГВС, для производства ООО «Рыбинскэнергожелезобетон») – поверхностный водозабор из Рыбинского водохранилища. Фактическая производительность в настоящее время до 400 м3/сут. Водозабор технической воды из Рыбинского водохранилища осуществляется по трем водоводам производительностью 0,01 м3/сек. Водозаборное сооружение оборудовано системой рыбозащиты в виде зонтичного устройства.

Водоснабжение многоквартирных домов, объектов социального и культурно-бытового назначения осуществляются от 9 артезианских скважин общим дебитом 37,2 м3/час. Подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода от артезианских скважин подается в РЧВ (резервуар чистой воды) V=100 м3, затем насосной станцией второго подъема в сеть. Здания, оборудованные внутренними системами водопровода, подключены к наружным сетям водопровода. Сооружений очистки и подготовки воды на территории пос. Каменники нет.

По результатам анализов проводимых эксплуатирующей организацией ГП ЯО «Северный Водоканал», содержание железа в воде превышает допустимую норму в среднем в семь раз.

В связи с неудовлетворительным качеством воды поступающей из артезианских скважин, ГП ЯО «Северный Водоканал», за счет собственных средств, разработана проектная документация на строительство водовода (два трубопровода Ø по 200 мм) от г. Рыбинска до пос. Каменники. Выбор трассы водовода определен с учетом границ земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН.

В настоящее время, в соответствии со Схемой территориального планирования Ярославской области (в редакции постановления Правительства Ярославской области от 15.04.2021 № 208-п) планируется строительство водовода (два трубопровода Ø по 200 мм) от г. Рыбинска до пос. Каменники. Общая протяженность водовода составляет 5,243 км.

Протяженность существующих водопроводных сетей,  составляет 6,16 км, диаметр сети до 150 мм. Износ основных фондов составляет в среднем около 30 %. В связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования рекомендуется провести реконструкцию систем и сооружений.

Водоснабжение объектов расположенных в зоне индивидуальной жилой застройки обеспечивается в основном от колодцев и индивидуальных скважин расположенных на придомовых территориях.

Система канализации поселка включает в себя канализационную сеть, насосную станцию и очистные сооружения канализации биологического типа. Канализационные сети достаточно развиты. Общая протяженность сетей составляет 5,38 км.

Канализацией оборудованы все многоквартирные жилые дома,  частично индивидуальные жилые дома, все социальные и общественные объекты, производственные и часть сельскохозяйственных предприятий.

Хозбытовые и производственные сточные воды поселка собираются по системе коллекторов на насосную станцию  и перекачиваются по напорному  коллектору на очистные сооружения канализации, расположенные южнее поселка Каменники. Объекты, неохваченные центральным водоотведением, используют септики, либо выгребные ямы.

3.5.4.  Газоснабжение.

Поселок Каменники является газифицированным населенным пунктом. По данным общества с ограниченной ответственностью «Яррегионгаз», в поселке газифицированы 97,5%  объектов. Протяжённость наружных газовых сетей составляет 34,8 километра.

3.6. Социальное обслуживание населения.

Существующая социально-бытовая инфраструктура пос. Каменники представлена следующими объектами:

| Наименование организации | Место нахождения на территории пос. Каменники |
| --- | --- |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение Каменниковская средняя общеобразовательная школа (проектная мощность - 260 уч. Фактическая заполняемость 250 уч.) | Школьная ул., д.13 |
| ГУЗ ЯО Рыбинская ЦРП Каменниковская Амбулатория | Юбилейная ул. 14 |
| Муниципальное учреждение культуры «Каменниковский центр досуга» (зал на 214 мест, библиотека на 4685 ед.) | Волжская ул. 2а |
| Аптека | Школьная ул. 11 |
| МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников п. Каменники (проектная мощность - 150 мест, фактически задействовано 120) | Юбилейная ул. 4 |
| Баня (40 мест) | Юбилейная ул. 1а |
| Отделение почтовой связи Каменники | Юбилейная ул. 8 |
| Сбербанк России. Доп. офис № 17/0268 | Яковская ул. 1 |
| Местная Религиозная Организация Православный Приход Троицкого Храма п. Каменники | Набережная ул. 9 |
| Магазин « Магнит» | Юбилейная ул. 10 Юбилейная ул. 6 |
| Продовольственные магазины | Ярославская ул. 3/1 Волжская ул. 7 Юбилейная ул. 6 Энергетиков ул. 1 |
| Магазин хозтовары | Юбилейная ул. 6 |

Проведенный анализ показывает, что существующие объекты социального обслуживания расположенные на территории поселка Каменники обеспечивают минимально допустимый уровень обеспеченности и максимально допустимый уровень территориальной доступности жителей поселения.

3.7. Система особо охраняемых территорий и объектов.

3.7.1. Система особо охраняемых природных территорий (ООПТ)

Особо охраняемые природные территории в границе поселка Каменники отсутствуют.

3.7.2. Объекты культурного наследия.

На территории пос. Каменники расположен выявленный объект культурного наследия – Церковь Троицы (1791г. Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329).

С целью обеспечения государственной охраны объекта культурного наследия, расположенного на территории пос. Каменники, необходимо:

- организовать проведение государственной историко-культурной экспертизы по обоснованию включения в реестр выявленных объектов культурного наследия, включающей в себя определение границ территорий и предметов охраны объекта культурного наследия;

- в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде при осуществлении градостроительной деятельности и согласно статье 34 Федерального закона № 73-ФЗ целесообразно организовать в отношении данного объекта разработку проекта зон охраны в соответствии с Положением о зонах охраны объектов культурного наследия  (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972.

4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории.

Материалами настоящего проекта предусматривается размещение на территории пос. Каменники следующих объектов:

- строительство водовода (два трубопровода Ø по 200 мм) от г. Рыбинска до пос. Каменники;

- строительство стадиона рядом с МОУ «Каменниковская СОШ»;

Реализация данных мероприятий позволит:

- в значительной мере повысить качество и надежность предоставляемых коммунальных услуг в части водоснабжения;

- улучшить экологическую ситуацию на территории поселка и поселения в целом;

- предоставить дополнительные возможности для жителей поселка к занятиям физической культурой и спортом;

- обеспечить более комфортные условия проживания граждан на территории поселения;

- повысить инвестиционную привлекательность территории.

5. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории населенного пункта объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования.

Документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, размещение объектов капитального строительства на территории поселка Каменники не предусматривается.

Схемой территориального планирования Ярославской области, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 31.12.2014 № 1435-п запланировано строительство водовода (два трубопровода Ø по 200 мм) от г. Рыбинска до пос. Каменники. Общая протяженность водовода составляет 5,243 км. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», планируемый водовод потребует организацию зоны санитарной охраны. Размер ЗСО устанавливается проектом.

6.	Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории населенного пункта, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования.

В соответствии со Схемой территориального планирования Рыбинского муниципального района, утвержденной решением муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 25.06.2015 № 736, планируется строительство водовода (два трубопровода Ø по 200 мм) от г. Рыбинска до пос. Каменники. Общая протяженность водовода составляет 5,243 км. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», планируемый водовод потребует организацию зоны санитарной охраны. Размер ЗСО устанавливается проектом.

7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

7.1. Общие сведения

Территория поселка Каменники не отнесена к группе по гражданской обороне. Правовое регулирование отношений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций основывается на общепризнанных принципах и нормах международного права и осуществляется в соответствии с  Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Настоящий Федеральный закон определяет общие для Российской Федерации организационно-правовые нормы в области защиты граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации (далее - население), всего земельного, водного, воздушного пространства в пределах Российской Федерации или его части, объектов производственного и социального назначения, а также окружающей среды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Раздел разработан с учетом исходных данных подлежащих учету при разработке мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера изложенных в письме Главного управления МЧС России по Ярославской области от 03.08.2020 № 1328-2-3-4.

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 42 Градостроительного кодекса РФ,  перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне, перечень мероприятий по охране окружающей среды разрабатываются на стадии подготовки проекта планировки территории.

7.2. Чрезвычайная ситуация

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

К чрезвычайным ситуациям относятся:

аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ

В границе пос. Каменники, а также в непосредственной близости к ней, объекты,  которые  могут стать источниками химического заражения, отсутствуют.

аварии техногенного характера

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера могут являться:

- пожары и аварии на сетях водо-, газо-, электро-, теплоснабжения, аварии на автомобильном транспорте и гидротехнических сооружениях (катастрофическое затопление).

пожары

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил противопожарной безопасности, низкая пожарная защищенностью зданий и сооружений, неосторожное обращением с огнем, нарушение правил противопожарной безопасности при проведении электрогазосварочных и ремонтных работ, нарушения правил технической эксплуатации транспортных средств.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, планировка и застройка территории населенного пункта должна осуществляться в соответствии с генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Пожарная безопасность Каменниковского сельского поселения в целом и пос. Каменники в частности, обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления. В целях предотвращения возникновения бытовых пожаров на территории поселка необходимо усилить целенаправленную работу органов ГПН по контролю за использованием населением самодельных и несертифицированных электронагревательных приборов, бытовых газовых, бензиновых и других устройств, а также печного отопления.

Анализ показывает, что возникновение 95 % пожаров происходит по причине нарушения правил пожарной безопасности, неосторожного обращения с огнем, неисправности электропроводки.

Сведения  о  противопожарном  водоснабжении и противопожарных расстояниях при размещении зданий и сооружений

На территории, поселка, имеется система наружного противопожарного водоснабжения состоящая из 28 гидрантов на водопроводной сети Ø 100 мм, 8 прудов (3 оборудованы подъездами), водозабора оборудованного пирсом из Рыбинского водохранилища (расположен на территории  ООО «Рыбинскэнергожелезобетон».

На территории ООО «Рыбинскэнергожелезобетон» расположено подразделение  пожарно-спасательной службы Ярославской области имеющее в своем распоряжении два пожарных автомобиля.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, сооружениями  и  строениями  промышленных организаций  в  зависимости от степени огнестойкости и класса  их конструктивной  пожарной опасности соответствуют нормативным  требованиям  ФЗ  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной безопасности».

Проезды  и  подъезды  к  зданиям,  сооружениям  и  строениям  обеспечивают  подъезд пожарных автомобилей в соответствии с нормативными требованиями. Ширина проездов для пожарной техники  составляет не менее 6 метров.

Аварии на автомобильном транспорте

На территории поселка Каменники, автомобильные дороги по которым  осуществляется перевозка легковоспламеняющейся жидкости (бензин, дизтопливо и др.) отсутствуют.

Аварии на гидротехнических сооружениях (ГТС)

Аварии на линиях электропередач

В границе поселка Каменники расположена трансформаторная подстанция «Каменники» мощностью 35 кВт.

Аварии на подстанциях могут произойти в результате неожиданных повреждений оборудования, нарушений в работе оборудования от возможных перенапряжений и воздействий электрической дуги, отказов в работе устройств релейной защиты, автоматики, аппаратов вторичной коммутации, ошибочных действий персонала (оперативного, ремонтного, производственных служб).

Аварии на подстанциях до 35кВ включительно не являются техногенными, в тоже время могут привести к нарушению электроснабжения всего поселения.

7.3. Наиболее опасные климатические воздействия.

Наиболее опасными явлениями погоды, повторяющимися с различной периодичностью, характерными для данного района являются:

грозовые разряды

Указанное явление сопровождает, как правило, прохождение ливневых дождей с сильными ветрами и имеет распространение на всей территории Рыбинского района.

Наибольшему поражающему воздействию по статистической оценке подвержены линейные и точечные электросетевые объекты (комплектные трансформаторные подстанции, линии электропередач 10-35кВ).

Согласно требованиям РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений", СО-153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" должна предусматриваться защита проектируемых на территории района объектов от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений в зависимости от объекта строительства в пределах проектной застройки населённых пунктов.

сильные ветры

Уровень опасности сильных ветров скоростью 20 м/сек и более -  возможно возникновение ЧС объектового, муниципального и межмуниципального уровня в результате нарушения устойчивости функционирования линейных объектов энергоснабжения.

Для Ярославской области в целом и поселка Каменники в частности характерны ураганы со скоростями ветра 28 м/сек – один раз в пять лет, 33 м/сек – один раз в двадцать пять лет и 38 м/сек – один раз в пятьдесят лет.

ливни с интенсивностью 30 мм/час и более

Уровень опасности сильных дождей – при интенсивности осадков 30 мм и более может спровоцировать возникновение ЧС объектового и муниципального уровня.

Воздействию ливневых дождей подвержена вся территория района. Основные направления движений фронтов с юго-востока на север и северо-восток; с юго-запада на север; с юго-запада на северо-восток и с северо-запада на юго-восток.

Наиболее часто ливневые дожди проходят в период с июня по сентябрь месяцы.

Основное поражающее воздействие приходится на элементы электросетевых объектов, здания с плоской поверхностью крыш, сельскохозяйственные посевы, дорожную сеть межпоселкового уровня.

В результате ливневых дождей увеличивается частота эрозии оврагов, просадки грунтов, обрушения речных откосов.

Для снижения ущерба межпоселковой дорожной сети необходимо соблюдение норм и привил при её устройстве и обслуживании.

Затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации.

сильные снегопады, град с диаметром частиц более 20 мм

Выпадение снега - распространено на всей территории района в период с ноября по март месяцы. Интенсивность выпадения осадков носит различный характер (0.5-1 месячной нормы, частота таких проявлений 1-3 случая в зимний период), направление движения совпадает с направлением движения ветров.

Прогнозируется возникновение источников ЧС объектового и муниципального уровня.

Основными поражающими факторами сильных снегопадов, сопровождающихся морозами и ветрами являются обрывы линий электропередач и возникновение снежных заносов. Обрушения кровель зданий под воздействием снеговой нагрузки на территории района не регистрировалось.

Конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок 230 кг/м2, установленных СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства.

сильные морозы

Явление распространено на всей территории района. Частота явления в среднем 1-3 случая в период с ноября по февраль месяцы, наибольшая длительность явления 5-10 дней в период с декабря по февраль месяцы.

Основным поражающим фактором сильных морозов является воздействие на линейные объекты систем энергоснабжения. Источниками чрезвычайных ситуаций являются порывы инженерных систем, обрывы проводов линий электропередач замерзание природного газа в наружных сетях газопроводов низкого давления.

Работа оборудования должна быть рассчитана исходя из температур наружного воздуха -31°С в течение наиболее холодной пятидневки (теплоизоляция помещений, водоочистных сооружений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций должны быть выбраны в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» для климатического пояса, соответствующего условиям Ярославской области).

Наиболее опасные климатические воздействия (сильные морозы, снежные заносы, паводки, ураганные ветры, смерчи и пр.) не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья жителей территории, но могут нанести ущерб зданиям, объектам инженерной инфраструктуры.

В соответствии с пунктом 4 статьи 42 градостроительного Кодекса РФ, границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне, разрабатываются на стадии проекта планировки территории.

7.4. Организация ведения маскировочных мероприятий

Светомаскировка

В соответствии с п. 11 «Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях световой маскировки и других видов маскировки, являются:

- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;

- разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне, а также организаций, являющихся вероятными целями при использовании современных средств поражения;

- создание и поддержание организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, и организациями, обеспечивающими выполнение мероприятий по гражданской обороне, в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки.

На основании положений СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», территория Рыбинского района попадает в зону световой маскировки для минимизации последствий воздействия источников ЧС военного характера.

1. Планирование мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки осуществляется заблаговременно, в мирное время, и предусматривает их проведение в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, существующих ГОСТ, СНиП.

2. Общий контроль за планированием и выполнением светомаскировочных мероприятий осуществляет Комиссия по организации мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки, утверждаемая муниципальным правовым актом (далее – Комиссия).

3. Комиссия имеет право принимать решения, обязательные для выполнения предприятиями, организациями, учреждениями всех форм собственности на территории муниципального образования, связанные с планированием и всесторонней подготовкой к проведению мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки.

Основные мероприятия светомаскировки

Режим частичного затемнения вводится на весь период угрозы ведения военных действий и отменяется после прекращения этой угрозы. Режим частичного затемнения не должен нарушать нормальную деятельность предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования.

При введении режима частичного затемнения выполняются следующие мероприятия:

- отключаются от источников питания или электрических сетей освещение территорий стадионов и выставок, установки для архитектурной подсветки, осветительные приборы рекламного и витринного освещения. При этом должна быть исключена возможность их местного включения;

- снижаются уровни наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий парков, бульваров, детских, школьных, лечебно-оздоровительных учреждений и других объектов с нормируемыми значениями в обычном режиме средней освещенности 4 лк и более путем выключения до половины осветительных приборов. При этом не допускается отключение двух рядом расположенных осветительных приборов;

- снижается освещенность в жилых, общественных и вспомогательных зданиях, в местах производства работ вне зданий, проходов, проездов и территорий предприятий путем выключения части осветительных приборов, установки ламп пониженной мощности или применения регуляторов напряжения.

В режиме частичного затемнения проводится подготовка к использованию в режиме ложного освещения:

- устройств для световой маскировки проемов зданий и сооружений;

- специальных световых знаков для обозначения входов, выходов, путей эвакуации людей, объектов и размещения сил гражданской обороны, медицинских пунктов, мест размещения средств пожаротушения, запрещения прохода.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен быть проведен не более чем за 3 часа.

В режиме частичного затемнения световой маскировке не подлежат:

- производственные огни за исключением производственных огней, световая маскировка которых не может быть произведена за время перехода на режим ложного освещения;

- световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные, промышленных предприятий, различные световые указатели).

Режим ложного освещения предусматривает полное затемнение наиболее важных зданий, сооружений и ориентирных указателей на территориях, а также освещение ложных и менее значимых объектов.

Режим ложного освещения вводится по сигналу "Воздушная тревога". Включение освещения в объеме режима частичного затемнения производится по сигналу "Отбой воздушной тревоги".

В режиме ложного освещения выполняются следующие мероприятия:

- отключается все наружное освещение территории города, организаций, не задействованное на организацию мероприятий ложного освещения;

- осуществляется полное отключение источников освещения в жилых зданиях (независимо от пребывания людей), а также в помещениях общественных, производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу "Воздушная тревога";

- осуществляется световая маскировка зданий или помещений, в которых продолжается работа при подаче сигнала "Воздушная тревога" или по условиям производства невозможно безаварийное отключение освещения (светотехническим или механическим способом);

- отключаются дежурным персоналом осветительные приборы, устанавливаемые у входов и въездов в здания и питаемые от сетей внутреннего освещения, не включенные в систему централизованного управления наружным освещением;

- выключаются световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные, промышленных предприятий, различные световые указатели);

- обеспечивается маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных фонарей в местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и другие неотложные работы, а также на опасных участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям и у входов в них. При расчете установок (систем) маскировочного освещения коэффициент запаса материалов и оборудования следует принимать равным 1 (от фактической потребности);

- обеспечивается освещение ложных или менее значимых объектов.

Переход с режима частичного затемнения на режим ложного освещения осуществляется не более чем за 3 мин.

другие виды маскировки

Планирование и выполнение других видов маскировки на территориях и в организациях осуществляется при проведении следующих мероприятий гражданской обороны:

- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

- повышение устойчивости функционирования объектов, продолжающих работу в военное время;

- вывод сил, средств и имущества гражданской обороны в исходные районы (безопасные районы).

Ответственность за невыполнение мероприятий по планированию и выполнению световой маскировки и других видов маскировки

Неисполнение должностными лицами и гражданами обязанностей по проведению мероприятий по светомаскировки влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.5. Эвакуационные мероприятия

Эвакуация населения - комплекс мероприятий по организованному выводу и (или) вывозу населения из зон чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуации, а также жизнеобеспечению эвакуированных в районе размещения (ГОСТ Р 22.0.02-94).

Эвакуация осуществляется в безопасные районы, в которых не действуют поражающие факторы соответствующего стихийного бедствия, аварии, природной или техногенной катастрофы. Эти районы могут быть заблаговременно подготовлены для размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуированных.

Эвакуация считается завершенной, когда все подлежащее эвакуации население вывезено (выведено) за границы зоны действия поражающих факторов. Пребывание эвакуированного населения в местах размещения обычно носит кратковременный характер.

Особенности проведения эвакуации определяются характером источника чрезвычайной ситуации (радиоактивное загрязнение или химическое заражение местности, землетрясение, снежная лавина, сель, наводнение и т.д.), пространственно-временными характеристиками воздействия поражающих факторов, численностью и охватом вывозимого (выводимого) населения, временем и срочностью проведения эвакомероприятий.

При получении достоверного краткосрочного прогноза о возможности возникновения стихийного бедствия или аварии может проводиться упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения из зон возможного действия поражающих факторов (прогнозируемой зоны) чрезвычайной ситуации.

В случае возникновения и развития некоторых видов чрезвычайных ситуаций проводится экстренная (безотлагательная) эвакуация населения. Вывод населения из зоны чрезвычайной ситуации в этом случае, как правило, осуществляется при дефиците времени и в условиях воздействия на людей поражающих факторов.

Эвакуация населения может также проводиться в случае нарушения нормального жизнеобеспечения населения, при котором возникает угроза жизни и здоровью людей. Обычно это происходит, когда организация первоочередного жизнеобеспечения населения непосредственно в районе бедствия невозможна или экономически нецелесообразна, сложившийся уровень удовлетворения жизненно важных потребностей населения ниже допустимого, прогнозируемое время восстановления жизнеобеспечения превышает возможные сроки существования людей без жизнеобеспечения или при минимальном его уровне.

Содержание и порядок осуществления эвакомероприятий

При наличии достоверного краткосрочного прогноза о возможности возникновения чрезвычайной ситуации и получении положительного заключения компетентных органов о необходимости эвакуации проводятся подготовительные мероприятия. Их цель - создание благоприятных условий для организованного вывоза или вывода людей из возможной зоны чрезвычайной ситуации.

К подготовительным мероприятиям относятся:

- приведение в готовность эвакоорганов и уточнение порядка их работы;

- уточнение численности населения, подлежащего эвакуации пешим порядком и транспортом;

- распределение транспортных средств по станциям (пунктам) посадки, уточнение расчетов маршевых колонн и закрепление их за пешими маршрутами;

- подготовка маршрутов эвакуации, установка дорожных знаков и указателей, оборудование мест привалов;

- подготовка к развертыванию сборных эвакуационных пунктов и пунктов посадки - высадки;

- проверка готовности систем оповещения и связи;

- приведение в готовность имеющихся защитных сооружений.

Право принятия решения на проведение эвакуации принадлежит руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, на территории которых прогнозируется или возникла чрезвычайная ситуация.

В случаях, требующих принятия безотлагательного решения, экстренная эвакуация, носящая локальный характер, может осуществляться по указанию (распоряжению) начальника дежурной (диспетчерской) службы потенциально опасного объекта.

С получением сигнала на проведение эвакуации осуществляются следующие мероприятия:

- оповещение руководителей эвакоорганов, предприятий и организаций, а также населения о начале и порядке проведения эвакуации;

- развертывание и приведение в готовность эвакоорганов;

- сбор и подготовка к отправке населения, подлежащего эвакуации;

- формирование и вывод к исходным пунктам на маршрутах пеших колонн, подача транспортных средств в пункты посадки и посадка эвакуируемых на транспорт;

- вывод и (или) вывоз эвакуируемого населения из зоны чрезвычайной ситуации;

- прием и размещение эваконаселения в безопасных районах, в том числе заблаговременно подготовленных по первоочередным видам жизнеобеспечения.

В зависимости от специфических условий конкретной чрезвычайной ситуации и материально-технических возможностей приведенные содержание и порядок эвакомероприятий могут меняться и приспосабливаться к этим условиям и возможностям.

Эвакуация населения как способ защиты при гидродинамических авариях с образованием волн прорыва и зон катастрофического затопления, а также при наводнениях природного происхождения - половодьях и паводках

Вероятность гидродинамической аварии с образованием волн прорыва и зон катастрофического затопления, а также при наводнениях природного происхождения - половодьях и паводках, на территории поселка Каменники отсутствует.

схема устойчивого функционирования транспортной сети территории, обеспечивающей эвакуационные мероприятия

В настоящее время территория поселка Каменники имеет автомобильное сообщение с городом Рыбинск и областным центром по автодороге общего пользования межмуниципального значения Рыбинск-Каменники.

Выход на автомобильную дорогу осуществляется по жилым улицам и проездам. Основным назначением жилых улиц местного значения является обеспечение транспортной и пешеходной связи, с выходом на автодорогу.

Дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта составляет не более 800 м.

7.6. Оповещение населения

Система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) и населения.

На муниципальном уровне создается местная система оповещения (на территории муниципального образования).

Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до:

- руководящего состава гражданской обороны и звена территориальной подсистемы РСЧС, созданного муниципальным образованием;

- специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории муниципального образования, в соответствии с пунктом 13 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций";

- дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные производственные объекты;

- населения, проживающего на территории соответствующего муниципального образования.

Основной способ оповещения населения - передача информации и сигналов оповещения по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания.

Органы повседневного управления РСЧС, получив информацию или сигналы оповещения, подтверждают их получение, немедленно доводят полученную информацию или сигнал оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны и РСЧС в установленном порядке.

В целях поддержания систем оповещения в состоянии постоянной готовности МЧС России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления совместно с организациями связи осуществляют проведение плановых и внеплановых проверок работоспособности систем оповещения.

8. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта, или исключаются из его границы, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Материалами настоящего проекта планируется включение в границу пос.

Каменники четырех земельных участков категории "земли с/х назначения".

| №№ | Кадастровый № | Категория земель | Площадь участка (га) | Цель планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | планируемая |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. | 76:14:010202:791 76:14:010202:449 76:14:010202:763 76:14:010202:891 76:14:010206:86 | Земли сельскохозяйственного назначения Земли населенных пунктов* | Земли населенных пунктов | 1,0008 1,7759 1,7 588 3,8039 1,7 644 | Жилая застройка (для индивидуального жилищного строительства, организации улично-дорожной сети) Для эксплуатации кладбища |
| Итого: | 10,1038 |  |

* В целях устранения технической ошибки. В соответствии со сведениями ЕГРН указанный земельный участок относится к категории «земли населенных пунктов». В утвержденном генеральном плане Каменниковского сельского поселения данный участок не отображен как земли населенных пунктов.

Сведения  об изменении функционального зонирования пос. Каменники**

| Функциональные зоны | Площадь (га) | Изменение площади (га) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая (по результатам межевания) | Утверждаемая |  |  |
| Зона застройки ИЖС | 80,1935 | 88,5329 | +8,3394 | Увеличение площади зон за счет включения земельных участков СХ назначения. |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 7,8523 | 7,8523 | - |  |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 6,6898 | 6,6898 | - |  |
| Общественно-деловая зона | 5,7728 | 5,7728 | - |  |
| Производственная зона | 20,3394 | 20,3394 | - |  |
| Коммунально-складская зона | 11,9990 | 11,9990 | - |  |
| Зона озелененных территорий общего пользования | 17,4697 | 17,4697 | - |  |
| Зона озелененных территорий специального назначения | 2,4169 | 2,4169 | - |  |
| Зона транспортной инфраструктуры | 23,3303 | 23,3303 | - |  |
| Зона сельскохозяйственного использования в населенных пунктах | 0,2542 | 0,2542 | - |  |
| Зона кладбищ | 0,8266 | 2,5910 | +1,7 644 |  |
| Общая площадь населенного пункта | 177,1445 | 187,2483 | +10,1038 |  |

** В соответствии с приказом Минэкономразвития от 07.12.2016 № 793 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения», на карте функциональных зон, утвержденной решением муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 24.05.2017 № 252, территория населенного пункта пос. Каменники была отображена как «зона градостроительного использования».

В связи с признанием утратившим силу приказа от 07.12.2016 № 793, на картах настоящего проекта генерального плана, функциональные зоны отображены в соответствии с  требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденными приказом Министерства экономического развития РФ от 9 января 2018 г. № 10.

9. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Территория поселка Каменники не относится к историческим поселениям федерального значения и историческим поселениям регионального значения.

Приложение

Графические материалы